##### Подводные ружья резинового боя

###### Введение

Наше ружье для подводной охоты создано, с использованием высоких технологий, в нем использованы современные материалы, изготовлены на наших ультрасовременных фабриках. Это дает возможность нам контролировать и проверять все материалы и компоненты для увеличения срока службы и надежности. Безотказность, точность, скорость, бесшумность и легкость делает это ружье для подводной охоты, лучшим подводным ружьем во всем мире.

## ОПАСНОСТЬ

Прочитайте внимательно это руководство. Неправильное использование подводного оборудования может привести к серьезной травме или смерти.

## ВНИМАНИЕ!

ПОДВОДНЫЕ РУЖЬЯ РЕЗИНОВОГО БОЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ И ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОЛНОСТЬЮ ПОГРУЖЕННЫМИ В ВОДУ. ПОПЫТКИ СТРЕЛЬБЫ НА ВОЗДУХЕ ПРИВОДЯТ К НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ.

            - ХАРАКТЕРИСТКИ РУЖЕЙ

- Положительная плавучесть при отсутствии гарпуна (исключение – ружья 45см)

- Система регулировки мощности путем изменения длины тяг при зарядке

- Сбрасыватель линя

- Ствол из алюминия или композитных материалов (в зависимости от модели)

- Тяги из натурального каучука (Gorilla rubber)с покрытием или без (в зависимости от модели)

- Стальной гарпун диаметром 6-6,5-7 мм (в зависимости от модели)

### ОБЩИЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ

Выстрел из ружья резинового боя происходит за счет сокращения каучуковых тяг.

### ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ РУЖЬЯ К ВЫСТРЕЛУ

- Через отверстие в надульнике передней части ружья вставить гарпун в зацеп спускового механизма до щелчка, проверьте надежность закрепления гарпуна в спусковом механизме ружья)

- Поставить ружье на предохранитель

- Заправить гарпун-линь на сбрасыватель линя (ВАЖНО: проследить, чтобы гарпун-линь не перехлестывался через гарпун и не перекручивался)

- Натянуть тяги и одеть зацеп тяг на проточки в гарпуне, держа ружье от себя (ВАЖНО: зарядка ружья должна производиться в  ВОДЕ, в процессе зарядки не направляйте ружье на людей и животных).

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРОВЕРЯЙТЕ ТЯГИ, ГАРПУН-ЛИНЬ И ВСЕ МЕХАНИЗМЫ РУЖЬЯ ПЕРЕД КАЖДЫМ ПОГРУЖЕНИЕМ. ПРИ НАЛИЧИИ КАКИХ-ЛИБО ТРЕЩИН, ПОРЕЗОВ И Т. Д. ЗАМЕНИТЬ ИСПОРЧЕННЫЙ УЗЕЛ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВРЕЖДЕННОГО УЗЛА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМЕ ИЛИ СМЕРТИ. ЧАСТОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УВЕЛИЧИВАЕТ КОЭФФИЦИЕНТ ИЗНОСА ВАШЕГО РУЖЬЯ.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РУЖЬЯ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ружье резинового боя является исключительно мощным и точным ружьем. Выполняя рекомендованные процедуры по уходу и техническому обслуживанию ружья, вы можете обеспечить себе многие годы пользования ружьем.

- После каждого использования тщательно промывайте пресной водой ваше ружье, гарпун и спусковой механизм.

- Проверяйте целостность всех узлов ружья

- Если ваш гарпун погнулся, замените его

- Ваше ружье должно храниться в темном, прохладном месте (не оставляйте ружьё на солнце)

- Использование ружья при температурах ниже –5 и больше +60 градусов Цельсия не допускается

- Храните ружье в разряженном состоянии

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОДВОДНОГО РУЖЬЯ РЕЗИНОВОГО БОЯ

Ежегодное техническое обслуживание- ваше подводное ружье должно проходить технический осмотр каждый год или через 100 часов эксплуатации для гарантии того, что уровень его работы останется на высоте. При экстраординарном использовании ружья может понадобиться более частый технический осмотр.